## Slide 1: RISC Y CISC
Hecho por: Jaime López de Lerena

## Slide 2: ¿Qué es la arquitectura CISC?
La arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) se basa en el uso de un conjunto de instrucciones muy amplio y complejo. Cada instrucción puede realizar varias operaciones a la vez, como acceder a memoria, realizar cálculos y guardar resultados. Este tipo de arquitectura busca simplificar la programación del procesador, ya que cada instrucción puede hacer mucho trabajo. Sin embargo, esto hace que el hardware sea más complicado y que la ejecución sea más lenta en algunos casos, porque las instrucciones tienen diferentes longitudes y tiempos de ejecución. Un ejemplo típico de arquitectura CISC es la familia Intel x86, usada en la mayoría de los ordenadores personales.

## Slide 3: ¿Qué es la arquitectura RISC?
La arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) utiliza un conjunto de instrucciones más pequeño y simple. Cada instrucción está diseñada para ejecutarse en un solo ciclo de reloj, lo que permite un rendimiento más alto y un procesador más eficiente. El objetivo principal del RISC es que el procesador pueda ejecutar muchas instrucciones sencillas de forma rápida, en lugar de pocas instrucciones complejas. Algunos ejemplos de procesadores RISC son los ARM, muy comunes en teléfonos móviles, y los MIPS o SPARC.

## Slide 4: TABLA COMPARATIVA
Característica | RISC | CISC
Significado | Reduced Instruction Set Computer | Complex Instruction Set Computer
Nº de instrucciones | Pocas y simples | Muchas y complejas
Duración de las instrucciones | Un ciclo de reloj | Varios ciclos
Uso de memoria | Más instrucciones, menos acceso a memoria | Menos instrucciones, más acceso a memoria
Complejidad del hardware | Sencillo | Complejo
Ejemplo | ARM, MIPS | Intel x86, AMD